皮革废水处理工艺及填料介绍

（皮革废水、球形填料、悬浮填料、水处理填料、悬浮球填料、绿烨环保 ）

皮革废水的特点确定采用混凝沉淀-水解酸化-生物接触氧化-流离生化法的处理工艺。该处理工艺对于难生化的有机废水,先利用水解酸化池提高其可生化性,再通过接触氧化池去除大部分有机物，最后利用流离生化池进行深度处理，

水解酸化池出水自流进入生物接触氧化池，生物接触氧化池是传统活性污泥法的一种改良。生物膜吸附在填料上面,通过鼓风机向水体充氧,废水通过底部布水管上升,在上升的过程之中不断被吸附在填料上面的生物菌种吸附、氧化分解而达到处理废水中的有机物。

废水经生物接触氧化处理后流入二沉池，经过沉淀水中悬浮杂质得以高效去除，出水澄清透明。

二沉池出水进入流离生化池进行深度处理，流离生化池是一种生物膜反应器，兼有活性污泥法的特点。在反应器内加入新型的球形填料，填料中间有很多微孔，微孔具有截留一定的悬浮物作用。球形填料固定在池内，填料彼此之间存在着一定空隙，曝气管和布水管都安装在池的底部,当鼓风机向水体充氧时，气就通过这些空隙给覆盖在填料上面的生物膜中的微生物供氧;而水上升时，废水中的有机物在通过填料中生物膜时被吸附在上面微生物所降解。流离生化池由于采用固定填料，彻底解决了污泥膨胀的问题,以及具有容积负荷高、占地小、不需要污泥回流、不需要沉淀池等优点，并且该系统具有抗冲击的负荷能力强。

球形悬浮填料，又称多孔旋转球形悬浮填料，是对国内处理污水、生物膜法处理技术采用的多种填料中开发的最新系列产品。悬浮球形填料由具有耐腐、耐温、耐老化、高强度的高分子聚合物注塑而成的多孔球状骨架和特殊工艺制成的弹性毛丝单体组合而成。在污水的生化处理中具有全立体结构，比表面积大，直接投放，无须固定，易挂膜，不堵塞。

悬浮填料具有生物附着力强、比表面积大、孔隙率高、化学和生物稳定性好、经久耐用、不溶出有害物、 不引起二次污染、防紫外线、抗老化、亲水性能强等特点，在使用过程中，微生物挂膜快、生物膜易脱落，抗酸碱、耐老化、不受水流影响，使用寿命长，产品耐生物降解，剩余污泥极少，安装方便。

更多详情请浏览：http://www.ly-hb.com

广州市绿烨环保设备有限公司