曝气生物滤池处理印染废水：曝气头

（生物滤池、微孔曝气头、印染废水、曝气器、曝气生物滤池、曝气头参数）

在曝气生物滤池工艺中，为了提供微生物生存所需要的氧气，普通生物滤池一般采用在滤池下部设有通风孔，依靠自然通风供氧，这样容易造成供气气压分布不均，出现短流、局部气堵现象，自然通风供氧受控制于池内温度与气温之差，滤池高度，滤料空隙及风力，不能给滤池提供稳定、均匀的通风，曝气生物滤池通过向滤池的滤料层中强制通入空气来替代自然通气供氧，以完全提供生存在挂膜生物陶粒滤料上的微生物新陈代谢所需要足够的、稳定的氧份，来提高曝气生物滤池整体效果。

印染废水是色度高、 可生化性差、 水质水量波动大的一类工业废水， 印染行业废水的80%为纺织废水。曝气生物滤池是一种运行稳定、 占地面积小、 水力停留时间短，对于深度处理十分有效的污水处理工艺。

膜片式微孔曝气头是80年代研制的最新型曝气装置，该装置曝气气泡直径小，气液界面直径小，气液界面积大，气泡扩散均匀，不会产生孔眼堵塞，耐腐蚀性强，比常规产品固定旋混式曝气器，散流式曝气器和曝气软管能耗降低40%，或增加污水处理量40%）。适用于城市污水，印染纺织厂，大型工厂新建扩建和老曝气池改造，且曝气池可间歇运行。

曝气头技术参数：

曝气器尺寸：Φ215mm，Φ260mm，300mm

服务面积：0.25－0.55m2/个，0.35-0.75m2/个

曝气膜片运行平均孔隙：80-100微米

空气流量：1.5-3m3/个h

氧总转移系数：kla（20℃）0.204-0.337min-1

氧利用率：（水深3.2m）18.4-27.7%

充氧能力：0.112-0.185KgO2/m3h

充氧动力效率：4.46-5.19KgO2/kwh

曝气阻力：180-280mmH2O

更多详情请浏览：http://www.ly-hb.com

广州市绿烨环保设备有限公司