化妆品废水如何处理COD？

（化妆品废水、机械格栅、组合填料、生物填料、回转式格栅机、COD处理）

化妆品废水含有大量悬浮物和各种污染物，具有较高的COD、BOD、SS和LAS等特点。 单纯采用物化处理很难达标排放，组合处理已成为生产企业的共识。各企业生产品种不同、产量不同，因此水质各不一致。一种废水往往可用几种组合工艺进行处理。

化妆品生产废水的一级处理常采用筛滤法，可以采用金属筛网，以截阻水中固体物质，对于化妆品生产废水更宜采用格栅，以防废水中的大块漂浮物阻塞构筑物的孔洞、闸门和管路，或损坏水泵等机械设备。由于化妆品生产多为间歇操作，不同时段水质变化较大，采用调节池以均化水质是必须的，可减少后续处理的冲击负荷。化妆品生产废水的二级处理普遍利用好氧微生物的生命活动过程，将有机污染物氧化分解成稳定的无机物。这一过程也称为好氧生物处理，可以是活性污泥法，也可以是生物膜法。据报导，采用两级接触氧化，COD去除率达70%和60%，采用三级生物接触氧化，COD、BOD5、SS的去除率分别达97.6%，97.9%和87.4%。采用气浮-水解-好氧生物法处理护肤、彩妆、洗涤剂类化妆品废水，反应池COD、BOD、SS、LAS的去除率分别达93%、95%、28%、33%，当生产废水COD4830～9245mg/L时，调节曝气时间，系统出水COD可稳定在≤80mg/L。

化妆品一级处理筛滤法：采用机械格栅，是一种可以连续自动拦截并清除流体中各种形状杂物的水处理专用设备，在污水处理前部工序中，拦截、清除各种固体颗粒物、漂浮物等。使后续处理工序得以顺利进行。

设备规格按机宽尺寸分GSLY300-3600型。机宽超过1800mm，则做成并联机。耙齿栅隙分为1mm、3mm、5mm、10mm、20mm、30mm、40mm、50mm等各种规格，选型由过水量、提升高度、固液分离总量和所分离物质的形状、颗粒大小来选择，同时选配不同的材质。

三级生物接触氧化法：采用组合填料，组合填料集软性和半软性填料之优点，克服了两者的弊端，在污水的生化处理过程中为较理想的产品。它是有塑料环为骨架，负载着维纶丝，维纶丝紧固在塑料环上，在污水中丝束分布均匀，易生膜、换膜，并对污水浓液的适应性好，氧的利用率高。

更多详情请浏览：http://www.ly-hb.com

广州市绿烨环保设备有限公司