格栅除污机主要有哪些用途

格栅除污机是一种可以连续自动拦截并清除流体中各种形状杂物的水处理专用设备，在污水处理前部工序中，拦截、清除各种固体颗粒物、漂浮物等。使后续处理工序得以顺利进行。可广泛地应用于城市污水处理。自来水行业、电厂进水口，同时也可以作为纺织、食品加工、造纸、皮革等行业废水处理工艺中的前级筛分设备，是目前我国先进的固液筛分设备之一。

格栅和水流形成30角，因为折流的形成，即使厚度小于格栅缝隙的许多污物也能被分离出来; 几乎不需要维修，旋转点上无需加油，驱动装置加油次数极少。

格栅装备有冲洗装置，挡耙装置，具有自净功能，圆柱形结构使格栅比传统格栅过水流量增大，水头损失减少，而且格栅前的堆积平面减少;

格栅除污机的主要作用是保护水泵和防止管道堵塞，大小型污水处理厂一般使用机械格栅，一般常将格栅分为粗格栅和细格栅两种基本类别，而细格栅则设置在沉砂池前、清污工作员不大的场合，格栅型式的选择至关重要，粗格栅一般设置在泵站集水池中格栅井是废水处理个常俐的构筑物之一，其主要部分为格栅除污机，格栅一般按照先粗。格栅栅条间距依据原废水水质来确定。反捞式格栅除污机适用范围广，宽度可达4m，深度可达10m.

格栅除污机设备与水平面呈60度安装在水渠中，污水从鼓的端头流入鼓中，水通过栅网的栅缝流出， 固体垃圾被过滤在栅网筐内，带有耙齿的清洁臂在圆周运动时清理格栅缝隙，耙齿伸入栅网中，将固体取出，当清洁臂处于高点时，通过水的冲洗及挡渣板的作用，将垃圾从耙齿上清除下来，并掉入垃圾收集装置螺旋输送斗中，在输送过程中通过变螺距的作用被脱水，在上端压缩区被挤干，而挤压水被回流至水渠， 垃圾送入集装箱或后继设备，再进行处理。

机械格栅除污机用途 在污水处理前部工序中，拦截、清除各种固体颗粒物、漂浮物等。使后续处理工序得以顺利进行。机械格栅除污机是市政污水、工业污水如：纺织、造纸等处理过程中拦污、除渣的关键设备。

机械格栅除污机性能特点 该机由栅齿、栅齿轴、链板等组成栅网，以替代传统格栅的栅条。栅网在机架内作回转运动，从而将污水中的悬浮物拦截并不断分离出水面，栅渣由转刷刷落至渣斗中。机械格栅除污机的优点是能够连续分离水中悬浮物，因而工作效率高、运行平稳、格栅前后水位差小，并且不易堵塞。机械格栅除污机适合于作粗细格栅使用。栅网中的栅齿可用工程塑料或不锈钢两种材料制造，栅齿轴和链板等由不锈钢制造，大大提高了格栅整体的耐腐蚀性能。较小间隙的格栅一般宜用不锈钢栅齿。

广州市绿烨环保设备有限公司